## Slide 1
IW
IntegrityWatch Field
App de integridad de activos en campo: ductos, corrosión, válvulas de alivio, APM y RBI. Operación offline-first, 100 % cliente, sin servidor.
Versión: 1.0.0 — estable para demostración y validación funcional
Alcance: Ductos de crudo/gas/productos, corrosión (cupones, ER/LPR/H₂), PSV, APM/RBI
Entorno: Navegador · PWA instalable · EXE portable (Electron) · modo file://
Normas: 33 normas en catálogo: ASTM, API, ASME, NACE/AMPP, ISO, NFPA, BS, EEMUA, NR
Idiomas: 7 locales: es, en, pt, fr, ru, zh, ar (RTL)
IntegrityWatch Field es una herramienta de apoyo a la decisión de ingeniería. Los resultados de cálculo son orientativos: deben verificarse contra las ediciones vigentes de las normas y revisarse por personal de ingeniería cualificado antes de usarse en diseño o en una decisión de operación.
Notes: Portada de la presentación técnica de IntegrityWatch Field. Se presenta el producto, versión 1.0.0, alcance, entornos de ejecución y el descargo de ingeniería que se desarrolla al cierre.

## Slide 2
INTEGRITYWATCH FIELD · PRESENTACIÓN TÉCNICA
Agenda — qué encontrarás en esta presentación
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 2/19
1
11
Módulos de la aplicación (panel, corrosión, PSV, tuberías, APM, ingesta, reglas, informes, glosario, administración, i18n)
2
14
Reglas de integridad automáticas (R1–R14) con deduplicación por huella
3
33
Normas en el catálogo de la app (ASTM, API, ASME, NACE/AMPP, ISO, NFPA, BS, EEMUA, NR)
4
7
Idiomas, incluido árabe con dirección RTL; interfaz claro/oscuro
5
281
Tests automatizados, suite 281/281 verde, cobertura ≥ 80 % en motores y reglas
6
10 000
Filas en pruebas de volumen; importación de UI en 568 ms, dashboard en 104 ms
7
41
Filas del kit de datos de campo (CSV validado: 35 ok / 4 errores / 2 duplicadas / 3 puntos nuevos)
8
6
Sistemas de ducto en precarga de la semilla demostrativa
9
0
Hallazgos críticos de accesibilidad (axe: 0 críticos/graves/moderados/menores)
Notes: Agenda de 9 bloques con el alcance de la presentación: módulos, reglas, normas, idiomas, calidad de software, volumen de datos, kit de campo y accesibilidad.

## Slide 3
1 · EL PROBLEMA
Integridad en campo: sitios remotos y operación sin red
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 3/19
1
Sitios remotos, sin red estable
• La mayoría de las campañas se ejecutan fuera de cobertura celular o wi-fi.
• Una app que depende de un servidor se vuelve inútil justo en el campo.
2
Integridad bajo presión
• Corrosión bajo aislamiento (CUI), válvulas de alivio vencidas, inspecciones RBI olvidadas.
• Una lectura omitida o una unidad mal convertida es un riesgo de integridad real.
3
Operación offline-first
• Service worker iw-vN que precacha la app; funciona sin conexión tras la primera carga.
• PWA instalable y EXE portable vía Electron; sincronización opcional al recuperar la red.
Notes: Tres problemas del campo: falta de conectividad, riesgo de integridad por lecturas o unidades erróneas, y necesidad de funcionamiento sin red con service worker iw-vN, PWA y EXE portable.

## Slide 4
1 · EL PROBLEMA
Normativa dispersa, riesgos de integridad y costos del incidente
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 4/19
Riesgos de integridad sin control
• Falla de contención y fuga de producto o H₂S.
• Sobrepresión sin válvula de alivio dimensionada correctamente.
• Corrosión bajo aislamiento (CUI) no detectada a tiempo.
• Inspecciones RBI vencidas y activos críticos sin seguimiento.
Costos del incidente
Parada no planificada
pérdida de producción por hora
Multa regulatoria
incumplimiento de normas aplicables
Pérdida de producto
fuga o contención fuera de especificaciones
Reputación
impacto en el permiso social para operar
IntegrityWatch Field cierra la brecha: datos de campo, reglas de integridad e informes de ingeniería en el dispositivo, funcionan sin red y sin servidor.
Notes: Riesgos (fuga, sobrepresión, CUI, RBI vencido) frente a costos del incidente. Llamado de acción: la app opera en el dispositivo sin red ni servidor.

## Slide 5
2 · QUÉ HACE LA APP
11 módulos — diagrama de cajas sobre el núcleo de la aplicación
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 5/19
1
Panel (Dashboard)
KPIs, mapa de calor, feed de alertas
2
Corrosión
Cupones, ER/LPR/H₂, modelo DWM, inhibidor
3
Válvulas de alivio (PSV)
API 520 gas/líquido, API 526
4
Tuberías y activos de línea
Sistemas, inspecciones, mapa
5
APM y fiabilidad
POF × COF, MTBF/MTTR, OEE
6
Ingesta de datos
CSV / WITSML, validación, mapeo
7
Reglas y recomendaciones
R1–R14, ciclo abierto / reconocido / resuelto
8
Informes de ingeniería
Trimestral, expediente, hoja de datos (A4)
9
Glosario de términos y normas
33 normas, 7 idiomas
10
Administración y seguridad
Bloqueo PIN, roles, exportación JSON
11
Internacionalización
7 idiomas, árabe RTL, claro/oscuro
NÚCLEO
JS vanilla
IndexedDB
SW iw-vN
Todos los módulos leen y escriben sobre el mismo núcleo: cálculo de ingeniería, reglas R1–R14, almacén IndexedDB y sincronización opcional de la cola de mutación.
Notes: Diagrama de cajas: 11 módulos repartidos a izquierda y derecha del núcleo (JS vanilla, IndexedDB, service worker iw-vN). Las flechas de shapes indican que cada módulo depende del núcleo.

## Slide 6
3 · ARQUITECTURA
JS vanilla, dual-mode, IndexedDB, service worker iw-vN, PWA, Electron, CSP, accesibilidad
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 6/19
Capas de la aplicación
• UI shell y vistas: router hash, sidebar vertical única columna
• Motores: corrosión (ASTM G4 / DWM / MR0175 / SP0169), PSV (API 520/526), APM, unidades
• Motor de reglas R1–R14 + reconciliación de recomendaciones (huella fingerprint)
• Ingesta CSV / WITSML y exportación/importación JSON
• Almacenamiento IndexedDB con adaptador dbMemory (mismo contrato en Node y navegador)
• Sincronización opcional: cola de mutación con reintentos y backoff (1 s / 5 s / 30 s)
Despliegue y modos de ejecución
file://
Doble clic en index.html; lógica completa en el navegador, sin service worker ni PWA.
http(s)
Servidor local en localhost:8419 (START-HERE.bat / serve.ps1 / serve.py); PWA instalable y SW iw-vN activo.
Electron
EXE portable con electron-builder; servidor HTTP interno en 127.0.0.1, puerto efímero; sin red tras la instalación.
CSP estricta
script-src 'self', sin inline, sin eval
Accesibilidad
Foco visible, ARIA, objetivos ≥ 44 px, árabe RTL
Dual-mode
Mismo código en navegador, PWA y Electron
Notes: Arquitectura cliente única: capas de la app, tres modos de ejecución (file://, http(s) localhost:8419, EXE portable Electron), CSP estricta y requisitos de accesibilidad.

## Slide 7
4 · DATOS Y FLUJO DE INGESTA
CSV → validación → motores → reglas → informes
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 7/19
1 · CSV / WITSML
Archivo de campo (kit de 41 filas); delimitadores coma, punto y coma y tab; comillas dobles.
2 · Validación
Delimitador, alias de 12 columnas, rangos, fechas futuras, duplicados y wf ≤ wi.
3 · Motores
Corrosión (G4, DWM, MR0175, SP0169), PSV (API 520/526), APM (ISO 14224).
4 · Reglas R1–R14
Evaluación pura sobre el estado; huella fingerprint; reconciliar abierto / reconocido / resuelto.
5 · Informes
Trimestral, expediente y hoja de datos en A4 con window.print().
Offline-first: todo queda en IndexedDB del dispositivo. La cola de mutación se envía al recuperar la conexión (endpoint opcional). Sin servidor, sin base de datos remota.
Notes: Flujo de ingesta dibujado con cajas y flechas de shapes: CSV/WITSML, validación, motores de cálculo, reglas R1–R14 e informes A4. Todo funciona sin servidor.

## Slide 8
5 · MOTORES DE CÁLCULO
Motor de corrosión — ASTM G4, SP0775, DWM, MR0175, SP0169
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 8/19
Fórmulas implementadas
ASTM G4: CR = 534 · ΔW / (ρ · A · t) → mpy (mm/año = mpy × 0,0254)
NACE SP0775: Bandas: <1 / 1–<5 / 5–<10 / ≥10 mpy (bajo → severo)
Inhibidor: EI = (CRb − CRi) / CRb · 100 → pobre / aceptable / buena / excelente
De Waard & Milliams: log₁₀(mm/año) = 5,8 − 1710/T + 0,67 · log₁₀(pCO₂)
MR0175 screening: pH₂S = P · x → <0,3 / 0,3–100 / >100 kPa
NACE SP0169 CP: −850 mV vs CSE o ≥100 mV de polarización catódica
Ejemplo anclado (docs/TESTS.md)
10,366 mpy
ΔW 220 mg · ρ 7,87 g/cm³ · A 2 in² · t 720 h → 0,263 mm/año → SP0775: severo
75 % de EI
Inhibidor: blank 8,0 → inhibido 2,0 mpy → aceptable (70–85 %)
183,0 mpy
DWM: 60 °C, pCO₂ 1 bar → 4,647 mm/año (modelo de screening)
Notes: Motor de corrosión: seis fórmulas con sus normas y tres ejemplos numéricos anclados en docs/TESTS.md (10,366 mpy, EI 75 %, DWM 183,0 mpy).

## Slide 9
6 · MOTORES DE CÁLCULO
Motor de válvulas de alivio — API 520 (gas/líquido) y API 526
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 9/19
API 520 Parte I — gas/vapor
Crítico: A = W · √(T·Z/M) / (C · Kd · P1 · Kb · Kc)
C = 520 · √( k · (2/(k+1))^((k+1)/(k−1)) )
Subcrítico (P2/P1 > ratio crítico): factor F2 con r = P2/P1
API 520 — líquido y factor Kv analítico
A = Q · √(G/ΔP) / (38 · Kd · Kw · Kc · Kv)
Kv = min(1, 1 / (0,9935 + 2,878/√Re + 342,75/Re^1,5))
Re calculado en el orificio seleccionado; validez Re ≥ 100 (aviso E_RE_RANGE)
API 526 — orificios D–T y ejemplo
Áreas 0,110 (D) a 26,00 in² (T). Se selecciona el menor orificio cuya área ≥ requerida; por encima de T → E_OVER T. Ejemplo: agua 300 gpm → orificio J (1,287 in²), Kv = 1, margen 20,5 %.
Notes: Dimensionamiento de válvulas de alivio: gas crítico y subcrítico con C y F2, líquido con Kv analítico (API 520 §5.8.2) y selección de orificio API 526 D–T con ejemplo de margen 20,5 %.

## Slide 10
7 · APM Y RBI
Gestión de activos: riesgo RBI y fiabilidad ISO 14224
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 10/19
Riesgo = POF × COF (escala 1–5)
Bajo
score ≤ 4 → intervalo base
Medio
score 5–9 → 0,75 × base
Alto
score 10–15 → 0,5 × base
Muy alto
score ≥ 16 → 0,25 × base
Fiabilidad y disponibilidad (ISO 14224)
Disponibilidad % = (ventana − tiempo no disponible) / ventana · 100
MTBF = (ventana − tiempo no disponible) / nº fallos
MTTR = tiempo no disponible / nº fallos
OEE = disponibilidad × rendimiento × calidad
95,0 %
disponibilidad
700 h
MTBF
20 h
MTTR
83,79 %
OEE
Notes: RBI: riesgo = POF × COF con bandas ≤4 / 5–9 / 10–15 / ≥16 e intervalos base × 1 / 0,75 / 0,5 / 0,25. Fiabilidad ISO 14224 con ejemplo anclado: 95,0 % disponibilidad, MTBF 700 h, MTTR 20 h, OEE 83,79 %.

## Slide 11
8 · REGLAS DE INTEGRIDAD
Reglas R1–R14: condición y severidad
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 11/19
ID | Nombre | Condición (evaluación pura) | Severidad
R1 | Tasa crítica de corrosión | crMpy ≥ 10 mpy en las últimas 24 h | critical
R2 | Aceleración de tendencia | avg7d ≥ 2 × avg30d (≥ 5 lecturas) | warning
R3 | Eficiencia de inhibidor baja | Par de cupones con EI < 70 % | warning
R4 | Residual de inhibidor | Fuera de banda 80–150 % del objetivo | warning/info
R5 | Anomalía de sensor | ¦z¦ > 3 o ≥ 10 lecturas idénticas (ER/LPR/H₂) | warning
R6 | Cupón vencido | endDate + 90 d superado (> 180 d: crítico) | warning/critical
R7 | Desviación modelo DWM | Ratio medida/modelo > 2 (crítico) o < 0,3 (info) | critical/info
R8 | Servicio ácido (H₂S) | pH₂S alto → crítico; moderado → advertencia | critical/warning
R9 | Inspección RBI vencida | Próxima inspección superada (> 90 d: crítico) | warning/critical
R10 | Degradación MTBF | MTBF últimos 90 d < 50 % del periodo previo | warning
R11 | Disponibilidad baja | Disponibilidad < 90 % (u override) | warning
R12 | Repetición de fallos | ≥ 3 eventos de fallo en 90 d | warning
R13 | Prueba de PSV vencida | nextTestDate superada (> 30 d: crítico) | warning/critical
R14 | Margen de capacidad negativo | Margen PSV < 0 (capacidad instalada insuficiente) | critical
Deduplicación por fingerprint (R#:tienda:entidad); ciclo abierto → reconocido → resuelto; reapertura automática si la condición reaparece.
Notes: Tabla de las 14 reglas R1–R14 con nombre, condición exacta y severidad. Las severidades críticas aparecen en rojo, advertencias en ámbar; la huella de fingerprint evita duplicados.

## Slide 12
9 · ESTÁNDARES
Normas aplicadas por región: EE. UU., Reino Unido, Brasil
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 12/19
EE. UU. / internacional
• API 520, API 526, API 580 / 581
• ASME B31.4, ASME B31.8
• ASTM G4 / G1 / G15
• NACE SP0775, MR0175 / ISO 15156, SP0169
• NFPA 20 / 25 / 11
• ISO 55000, ISO 14224
• ISA-101, API RP 1165
Reino Unido
• BS 5306
• BS EN 12845
• EEMUA 191
• ISO 13709
• API STD 610 / 682 / 674 / 616
Brasil
• NR-23, NR-26
• ABNT NBR 13714
• ABNT NBR 17240
• ISO 8528
• IEEE 446
Catálogo de la app: 33 normas. Las ediciones deben verificarse contra la vigente antes de usarse en diseño u operación; los datos del fabricante del equipo prevalecen sobre los valores por defecto de la aplicación.
Notes: Normas por región: EE. UU./internacional (API 520/526/580/581, ASME B31, ASTM, NACE/AMPP, NFPA, ISO, ISA-101), Reino Unido (BS, EEMUA 191) y Brasil (NR-23/26, NBR). Todas requieren verificación de edición vigente.

## Slide 13
10 · DISEÑO VISUAL
ISA-101, EEMUA 191, NR-26 — emblema, tokens, claro/oscuro, 7 idiomas
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 13/19
Referentes de diseño aplicados
• ISA-101: HMI de alto rendimiento, sin decoración, color solo para lo anormal
• EEMUA 191: jerarquía y priorización de alarmas (rojo → ámbar)
• NR-26: colores de seguridad; rojo = protección contra incendios
• Forma redundante por severidad: círculo / cuadrado / triángulo / X
Tokens
Primario #0B5CAD
Oscuro #11161C
Hielo #E9EDF1
Ámbar #B45309
Texto #1A2430
7 idiomas
es · en · pt · fr · ru · zh · ar (RTL)
Claro / oscuro con tokens CSS y localStorage
Emblema “Escudo de Integridad”: hexágono, manómetro de 270 ° y ducto con bridas
p0-locale-es.png — interfaz en español
v2-01-dashboard.png — panel, modo claro
Notes: Diseño visual: ISA-101, EEMUA 191, NR-26; tokens de paleta Midnight Executive; 7 idiomas con árabe RTL; claro/oscuro; emblema Escudo de Integridad. Capturas reales incrustadas.

## Slide 14
11 · CAPTURAS DE PRODUCTO
Interfaz de usuario — capturas reales de docs/evidence/
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 14/19
Gráfica de tendencia de tasas de corrosión
Panel de indicadores (gauges) de activos
Equipos APM y matriz de riesgo RBI
Mapa de ductos y activos de línea, modo claro
Notes: Cuatro capturas del producto a escala proporcional dentro de marcos: tendencia de corrosión, panel de gauges, equipos APM/RBI y mapa de ductos en modo claro.

## Slide 15
12 · CALIDAD Y PRUEBAS
281 tests, e2e 12 + 10, axe 0, volumen 10 k, cobertura ≥ 80 %
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 15/19
1
281 / 281
Tests automatizados, toda la suite verde (node --test)
2
≥ 80 %
Cobertura de líneas en src/calc y src/rules (gate de calidad)
3
e2e 12 + 10
Pasos críticos guiados y automatizados, todos PASS (P0)
4
axe: 0
Accesibilidad: 0 críticos / graves / moderados / menores
5
10 000
Filas en pruebas de volumen: parser 58 ms, import UI 568 ms, dashboard 104 ms
6
file:// + PWA
Modo archivo y PWA offline verificados (e2e-core 10/10)
Estado: 0 bugs de aplicación abiertos tras la campaña P0. UAT pendiente: 6 guiones de campo (docs/GUIA-DE-USO.md). Regresión: 281 tests en cada entrega.
Notes: Calidad: suite 281/281 verde, cobertura ≥ 80 % en motores y reglas, e2e 12 + 10 pasos PASS, axe 0, volumen 10 000 filas sin bloqueo, PWA y file:// verificados.

## Slide 16
13 · KIT DE DATOS DE CAMPO
41 filas CSV validadas + precarga de 6 sistemas de ducto
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 16/19
CSV de campo — 41 filas
• Resultado: 35 válidas · 4 errores · 2 duplicadas · 3 puntos nuevos
• Delimitadores: coma, punto y coma y tab; comillas dobles
• 12 campos canónicos con alias (mpCode, date, crMpy, wiMg, wfMg, areaIn2, days, inhibitorResidualPpm, tempC, bswPct, category, note)
• Rangos: crMpy [0, 1000], tempC [−60, 200], bsw [0, 100], days > 0, área > 0, wf ≤ wi, fecha ≤ hoy + 1 d
Precarga de semilla (determinista, mulberry32(42))
• 6 sistemas de ducto cargados de fábrica
• 8 puntos de monitoreo (MP-CORR-001 … MP-CORR-008)
• Incluye disparadores de reglas: pico 12,4 mpy (R1), aceleración de tendencia (R2), sensor atascado (R5), cupón vencido (R6)
• Fuente: datos-prueba/INFORME-CARGA-DATOS.md (anclado en fuentes públicas)
Notes: Kit de datos de campo: 41 filas CSV con resultado de validación y rangos; semilla determinista con 6 ductos y 8 puntos de monitoreo que ejercitan reglas R1, R2, R5 y R6.

## Slide 17
14 · DESPLIEGUE
Paquete portable: carpeta de escritorio, ZIP, SHA256, EXE, PWA
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 17/19
1
Carpeta de escritorio
index.html + assets/ + src/. Doble clic (file://) o servidor local (localhost:8419 con START-HERE.bat, serve.ps1 o serve.py).
2
ZIP + SHA256
Paquete de distribución verificable; huella criptográfica SHA256 para integridad en la entrega a campo.
3
EXE portable (Electron)
electron-builder, target portable; servidor HTTP interno en 127.0.0.1 puerto efímero; service worker funcional; 71 MB sin firma.
4
PWA instalable
manifest.webmanifest, SW iw-vN y apple-touch-icon; instalación en Edge, Chrome, Android e iOS; actualización por CACHE_NAME iw-vN + toast.
Sin servidor requerido. Actualizaciones: incrementar CACHE_NAME en sw.js (node tools/bump-cache.cjs); los clientes reciben el aviso “Actualización disponible → Recargar” al recargar.
Notes: Opciones de despliegue: carpeta suelta de escritorio, ZIP con SHA256, EXE portable de Electron y PWA instalable; mecanismo de actualización por versión de caché del service worker.

## Slide 18
15 · ROADMAP
Hoja de ruta — de la demostración al rollout en equipo
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica · 18/19
1
Fase 1 — 2026 Q4
Demo funcional: suite 281/281 verde y campaña P0 completada (offline, PWA, file://, volumen, axe).
2
Fase 2
E2E automatizado, accesibilidad axe y 7 idiomas verificados en navegadores reales.
3
Fase 3
EXE portable + backup/restauración E2E + flujo de actualización del service worker.
4
Fase 4
Rollout a equipo: UAT con 6 guiones de campo y formación de operadores.
5
Fase 5 — continua
Regresión de los 281 tests en cada entrega; cobertura ≥ 80 % en motores y reglas.
Notes: Roadmap en cinco fases: demostración Q4 2026, E2E automatizado y accesibilidad, EXE portable y backup, rollout con UAT de 6 guiones, y regresión continua de los 281 tests.

## Slide 19
Cierre — descargo de ingeniería
IntegrityWatch Field v1.0.0 · Presentación Técnica
Descargo de ingeniería
• Herramienta de apoyo a la decisión: no sustituye el criterio de un ingeniero cualificado.
• Verificar resultados contra las ediciones vigentes de las normas citadas.
• Los datos del fabricante del equipo prevalecen sobre los valores por defecto de la app.
• Algunas constantes (Kb/Kw de API 520) son digitizaciones aproximadas de las figuras de la norma.
• Ningún valor generado por la app constituye certificación ni recomendación de diseño vinculante.
Gracias por su atención.
Preguntas y comentarios al equipo de IntegrityWatch Field.
Notes: Cierre con el descargo de ingeniería completo: la app es de apoyo, no sustituye al ingeniero; verificar ediciones vigentes de normas; datos del fabricante prevalecen; constantes Kb/Kw aproximadas; sin valor vinculante.